## Slide 1: Clip影响分析
李长庆
2023.03.15

## Slide 2: Clip位置
Clip位于WB统计之后，Clip不会对统计结果产生影响
Clip位于WB统计之前，理论上会对统计结果有影响
本次分析只针对Clip对AWB统计的影响，不涉及Group，AI和LSC

## Slide 3: AWB算法-标定阶段
色温曲线标定阶段
1.拍摄各色温(2300，2856，4000，4150，6500) 下的白纸或灰卡 2.计算各色温的矫正参数（RG，BG）
3.拟合生成连续色温曲线（色温，RG，BG三个变量，对应两条曲线）

## Slide 4: AWB算法-矫正阶段
图像白平衡矫正阶段
1.图像分块（MxN）分通道（RGB）统计非过曝均值 2.根据统计均值和RG-BG曲线距离计算白块概率 3.根据色温-RG曲线计算分块色温 4.由白块概率和分块色温加权计算图像色温 5.根据图像色温计算Rgain和Bgain

## Slide 5: AWB算法-矫正阶段
色温:2808K
Rgain=1.185
Bgain=3.087
分块色温概率图

## Slide 6: AWB算法-矫正结果
AWB矫正后
AWB矫正前

## Slide 7: Clip对AWB影响-均值统计
Clip操作对分块均值统计影响(10bit)
clip前后分块Rmean差异
clip前后分块Bmean差异

## Slide 8: Clip对AWB影响-色温计算
Clip改变分通道均值统计结果，影响了R通道和B通道与G通道均值比值结果，导致Clip后计算的色温和RGain，BGain与Clip前有差异；
同时由于色温曲线白块先验，使受Clip影响较大的块在计算最终色温时权重较小，导致最终计算色温的偏差并没有特别大
 | 色温 | Rgain | Bgain
Clip前 | 2771 | 1.21 | 3.18
Clip后 | 2678 | 1.16 | 3.26

## Slide 9: Clip对AWB影响-图像效果
Clip前
Clip后

## Slide 10: Clip对AWB影响-视频序列
视频序列色温变化曲线
视频序列Rgain和BGain变化曲线

## Slide 11: Clip对AWB影响-不同亮度图像

## Slide 12: Clip对AWB影响-Clip落点分析
Clip前加权坐标：
1.R和B两个通道都Clip，Clip后点位于过原点的一条直线，如图中黑色实线所示
2.只有R通道Clip时，Clip前点一定位于图中黑色直线下方，如图中C和D两区；Clip操作会让点向左侧移动（不同的G值），并且最多到黑色直线为止。故相比C区D区Clip后可能会对色温计算影响比较大。
1）若Clip前点位于图中黑色直线上方，此时R通道满足Clip条件： ,此时B通道必Clip。
2）若Clip后点图中黑色直线上方，此时R通道条件： ,此时B通道必Clip
3.同理可得只有B通道Clip时，A区影响较大

## Slide 13: Clip对AWB影响-Corner Case
Clip前
Clip后

## Slide 14: Clip对AWB影响-错误Clip值
Clip前
Clip后

## Slide 15: Clip对AWB影响-need more test
1.与图像（场景）中Clip点的数量和Clip点距离色温曲线距离相关->复杂场景
2.Clip错误时会产生比较严重偏色->场景切换时
3.与AWB算法相关->altek